## Slide 1: Методика физико-математического моделирования процессов тепломассопереноса в пластах с условиями образования гидратов
Выполнил: Колбеко А.Б
Научный руководитель: Ганопольский Р.М.

## Slide 2
Проблема
Вовлечение в разработку залежей с аномальными термобарическими условиями – актуальный вызов для нефтегазовой отрасли.

## Slide 3
Проблема
Традиционные методы моделирования разработки:
Гидродинамическое моделирование (Black Oil)
Гидродинамическое моделирование (Compositional model)
Прокси-модели (material balance, ARCHER)
Модели на основе линий тока (streamline-based simulators)
Прикладная проблема: эксплуатация скважин на месторождениях с аномальными пластовыми давлениями и температурами сопровождается вынужденными остановки и проведением ГТМ для ликвидации последствий, что снижает рентабельность и вызывает дополнительные операционные расходы.
Научная проблема: Отсутствие физико-математических моделей, алгоритмов, программных комплексов для моделирования процессов тепломассопереноса в газовых и газоконденсатных пластах с аномальными термобарическими условиями с учетом падения ФЭС призабойной зоны вследствие образования газовых гидратов.

## Slide 4
Цели и задачи
Цель: Исследовать, разработать и программно реализовать метод для моделирования процессов тепломассопереноса в газовых и газоконденсатных пластах с аномальными термобарическими условиями с учетом падения ФЭС призабойной зоны за счет образования газовых гидратов.
Задачи:
Проведение численных экспериментов по моделированию залежей с аномальными термобарическими условиями с применением существующих программных комплексов.
Разработка метода физико-математического моделирования фильтрации с учетом образования газовых гидратов в призабойной зоне скважины.
Разработка программного комплекса для численного решение предлагаемой физико-математической модели.
Верификация разработанного программного комплекса путем моделирования динамики работы скважин и сопоставления с фактическими профилями добычи, существующими программными комплексами.

## Slide 5
Положения на защиту
Метод математического моделирования процесса тепломассопереноса в газовых и газоконденсатных пластах с аномальными термобарическими условиями с учетом падения ФЭС призабойной зоны за счет образования газовых гидратов.
2) Метод численного решения системы описывающей процесс фильтрации пластового флюида с учетом вычисления фазового равновесия (совместно с дополнительными внутренними итерациями для шага решения системы ДУ с ЧП по определению термодинамического состояния пластового флюида и образования газового гидрата).
3) Метод математического моделирования изменения минерализации в призабойной зоне, влияние на термодинамическое равновесие пластового флюида.
4) Программный комплекс, реализующий предлагаемые методы дл моделирования процессов тепломассопереноса с учетом фазового перехода пластовыъ флюидов в газовый гидрат, верификация результатов моделирования на прогноз с историческими данными работы скважин месторождения Х.

## Slide 6
Обзор существующих симуляторов
Основная функциональность между наиболее популярными гидродинамическими симуляторами совпадает, выделяется лишь CMG (доступ ограничен ввиду геополитических обстоятельств). Ввиду доступности лицензий и схожей функциональности, повсеместной распространенности выбор останавливается на tNavigator
!
Название симулятора | Поддержка моделей и методов
ECLIPSE | Есть поддержка моделей двойной пористости и двойной проницаемости, моделирование взаимодействия между матрицей и трещинами через параметры обмена флюидами, тепловые методы воздействия SAGD, VAPEX, BUTEX, CSS, ISC, позволяет определяют условия стабильности газовых гидратов.
CMG | Есть поддержка моделей двойной пористости и проницаемости, возможность моделирования трещиноватых коллекторов, включая естественную и индуцированную трещиноватость, тепловые методы воздействия SAGD, VAPEX, BUTEX, CSS, ISC, сложные задачи с моделирование термальных процессов (специфика сланцевых залежей Канады). Вычисление условий, при которых гидраты могут образовываться в призабойной зоне, условия накопления
tNavigator | Есть высокопроизводительный решатель для больших моделей месторождений, полная поддержка моделей DP-DK, есть возможность работы с трещинами различной природы (естественные, гидроразрыв пласта), тепловые методы воздействия SAGD, VAPEX, BUTEX, CSS, ISC, индикация гидратобразования.
Tempest | Специализация на моделировании пластовых систем с акцентом на интеграцию с геологическими моделями (Roxar RMS). Поддерживает модель “Black Oil", Композиционные модели и различные термические процессы (так же ). базовыми возможностями, такими как учет термодинамических условий и простых моделей блокировки потока
Notes: ы

## Slide 7
Пользовательские плагины в симуляторы для расширения функциональности
Согласно документации, tNavigator обладает широкой поддержкой языка Python и позволяет обращаться к результатам рассчета, свойствам блоков.
Несмотря на то, что прямого способа влиять на проницаемость нет, можно внести поправки файлы модели PORO.inc и PERM.inc после завершения расчетного шага, перезапустить модель. Таким образом добившись динамического изменения пористости и проницаемости.

## Slide 8
Блок-схема алгоритма
Плюсы:
Падение продуктивности вследствие образования гидрата
Нет потребности реализовывать численную схему для тепломассопереноса
Недостатки:
Завершение расчетного шага без влияния выпадения гидрата, влияние на продуктивность на следующем шаге
Создание промежуточных моделей
Влияние порядка обхода блоков (перенос не кольматировавшегося гидрата в соседние блоки)
Нет учета падения минерализации связанной воды

## Slide 9
Модель аккумуляции гидрата коллектором
Для индикации факта выпадения гидратов в tNavigator используется модель адсорбции Ирвинга Ленгмюра, в соответствии с которой образование газового гидрата ограничено предельной равновесной концентрацией, определяемой как функция от давления и температуры:
где - максимальное гидратное насыщение, - параметр Ленгмюра (характерное давление насыщения), - кинетический коэффициент.
Рассмотрим произвольную фазу (газ, вода, гидрат). Запишем локальное уравнение баланса массы для этой фазы в пористой среде:
где
— открытая пористость;
— насыщение фазы (доля порового объёма);
— плотность фазы ;
— фильтрационная скорость фазы (скорость Дарси);
— источник (если ) или сток (если ) массы фазы за счёт фазового перехода.

## Slide 10
Модель аккумуляции гидрата коллектором
Делая допущение, что обратные фазовые переход не происходят, можно записать что зависит от скорости образования газового гидрата. Введя скалярную величину как скорость образования гидрата:
При этом для газа и воды стехиометрический должен быть отрицательным, а для гидрата положительным, тогда:
Здесь - плотности фаз, - фильтрационные скорости, - скорость образования гидрата (масса на единицу объёма и времени), - стехиометрические коэффициенты переноса массы.

## Slide 11
Модель аккумуляции гидрата коллектором
Если предположить, что плотность гидрата и пористость не зависят от времени, монотонно между некоторыми равновесными состояними, то подставляя в закон сохранения массы гидрата уравнение для концентрации фазы, получим связь вида:
Таким образом, используя функцию скорости образования гидрата (кинетику образования гидрата), можно определять насыщение порового пространства газовым гидратом . Имея с одной стороны выражение уравнение из закона сохранения массы, а с другой из модели адсорбции, получим:
Решив уравнение относительно насыщения гидратом и подставив полученное насыщение в зависимость пористости от проницаемости по формуле Козени–Кармана, получим:

## Slide 12
Законы сохранения энергии с учетом фазовых переходов
Учитывая, что рассматриваемый процесс образования гидратов в аномальных пластах зависит не только от давления, но и от температуры, необходимо также учитывать закон сохранения энергии:
Здесь — плотность и теплоёмкость матрицы, — теплоёмкости фаз, — эффективная теплопроводность пористой среды, — удельные энтальпии фаз, — удельная скрытая теплота образования гидрата.
Внутренняя энергия фаз в порах
Конвективный перенос тепла фазами при движении

## Slide 13
Архитектура программного комплекса по модели C4

## Slide 14
Архитектура программного комплекса по модели C4
Диаграмма C1

## Slide 15
Архитектура программного комплекса по модели C4
Диаграмма C2

## Slide 16
Архитектура программного комплекса по модели C4
Диаграмма C3

## Slide 17
Результаты?

## Slide 18
Ссылки
High-pressure/high-temperature developments in the UK Central North Sea // Society of Petroleum Engineers. — SPE Paper No. 180034-MS. — 2016. — DOI: 10.2118/180034-MS.
Australian Petroleum Production & Exploration Association (APPEA). Journal article on the Cairns Basin petroleum systems // APPEA Journal. — 2018.
Slatt R.M., O'Brien N.R. Pore types in the Barnett and Woodford gas shales: Contribution to understanding gas storage and migration pathways in fine-grained rocks // AAPG Bulletin. — 2011. — Vol. 95, No. 12. — P. 2017–2030. — DOI: 10.1306/03301110159.
Рок Флоу Динамикс Техническое руководство. - стр.251 изд. - 2024. - 4389 с.
Тройникова, А. А. Совершенствование методов предупреждения гидратообразования на газовых и газоконденсатных месторождениях: специальность 25.00.17 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»: Диссертация на соискание кандидата технических наук / Тройникова, А. А.; Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ. — Москва, 2022. — 142 c.
Рок Флоу Динамикс Техническое руководство. - стр.451-465 изд. - 2024. - 4389 с.
Самсонов К. Ю. Методика определения технических параметров ограничения водопритока / К. Ю. Самсонов, А. П. Шевелев // Вестник Тюменского государственного университета. Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2016. Т. 2. № 2. С. 121–130.
Kalacheva L.P., Portnyagin A.S. PROPERTIES OF NATURAL GAS HYDRATES SYNTHESIZED IN MODEL HYDROCARBONATE-SODIUM TYPE SOLUTIONS / Kalacheva L.P., Portnyagin A.S. [Электронный ресурс] // applied-research.ru : [сайт]. — URL: https://applied-research.ru/en/article/view?id=11887 (дата обращения: 24.04.2025).

## Slide 19
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!