## Slide 1: Развитие математических методов моделирования в задачах тепломассопереноса: численных и аналитических
Выполнил: Колбеко А.Б
Научный руководитель: Ганопольский Р.М.

## Slide 2
Актуальность проблема
Вовлечение в разработку залежей с аномальными термобарическими условиями – актуальный вызов для нефтегазовой отрасли.
Укрупненная группировка упоминаемых в публикациях месторождений на стратиграфической шкале (на основе материалов всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского)

## Slide 3
Проблема
Традиционные методы моделирования разработки:
Гидродинамическое моделирование (Black Oil)
Гидродинамическое моделирование (Compositional model)
Прокси-модели (material balance, ARCHER)
Модели на основе линий тока (streamline-based simulators)
Прикладная проблема: эксплуатация скважин на месторождениях с аномальными пластовыми давлениями и температурами сопровождается вынужденными остановками для проведения ГТМ обработок ПЗП от газовых гидратов, что снижает рентабельность и вызывает дополнительные операционные расходы.
Научная проблема: Существующие физико-математических модели, алгоритмы, программные комплексы не в полной мере позволяют достоверно моделировать процессы тепломассопереноса в газовых и газоконденсатных пластах с аномальными термобарическими условиями с учетом падения ФЭС призабойной зоны вследствие образования газовых гидратов.

## Slide 4
Цели и задачи
Цель: Исследовать, разработать и программно реализовать метод для моделирования процессов тепломассопереноса в газовых и газоконденсатных пластах с аномальными термобарическими условиями с учетом падения ФЭС призабойной зоны за счет образования газовых гидратов.
Задачи:
Проведение численных экспериментов по моделированию работы скважин в залежах с аномальными термобарическими условиями с применением существующих программных комплексов.
Разработка метода физико-математического моделирования фильтрации с учетом образования газовых гидратов в призабойной зоне скважины.
Разработка программного комплекса для численного решение предлагаемой физико-математической модели.
Верификация разработанного программного комплекса путем моделирования динамики работы скважин и сопоставления с фактическими профилями добычи, существующими программными комплексами.

## Slide 5
Положения на защиту
Метод математического моделирования процесса тепломассопереноса в газовых и газоконденсатных пластах с аномальными термобарическими условиями с учетом падения ФЭС призабойной зоны за счет образования газовых гидратов.
2) Метод численного решения системы описывающей процесс фильтрации пластового флюида с учетом вычисления фазового равновесия (совместно с дополнительными внутренними итерациями для шага решения системы ДУ с ЧП по определению термодинамического состояния пластового флюида и образования газового гидрата).
3) Программный комплекс, реализующий предлагаемые методы для моделирования процессов тепломассопереноса с учетом фазового перехода пластовых флюидов в газовый гидрат, верификация результатов моделирования на прогноз с историческими данными работы скважин месторождения Х.
4) Метод математического моделирования изменения минерализации в призабойной зоне для учета влияния на термодинамическое равновесие пластового флюида и фазовые переходы в газовые гидраты.

## Slide 6
Обзор существующих симуляторов
Основная функциональность между наиболее популярными гидродинамическими симуляторами совпадает, выделяется лишь CMG (доступ ограничен ввиду геополитических обстоятельств). Ввиду доступности лицензий и схожей функциональности, повсеместной распространенности выбор останавливается на tNavigator
!
Название симулятора | Поддержка моделей и методов
ECLIPSE | Есть поддержка моделей двойной пористости и двойной проницаемости, моделирование взаимодействия между матрицей и трещинами через параметры обмена флюидами, тепловые методы воздействия SAGD, VAPEX, BUTEX, CSS, ISC, позволяет определяют условия стабильности газовых гидратов.
CMG | Есть поддержка моделей двойной пористости и проницаемости, возможность моделирования трещиноватых коллекторов, включая естественную и индуцированную трещиноватость, тепловые методы воздействия SAGD, VAPEX, BUTEX, CSS, ISC, сложные задачи с моделирование термальных процессов (специфика сланцевых залежей Канады). Вычисление условий, при которых гидраты могут образовываться в призабойной зоне, условия накопления, но нет учета влияния на проницаемость
tNavigator | Есть высокопроизводительный решатель для больших моделей месторождений, полная поддержка моделей DP-DK, есть возможность работы с трещинами различной природы (естественные, гидроразрыв пласта), тепловые методы воздействия SAGD, VAPEX, BUTEX, CSS, ISC, индикация гидратобразования.
Tempest | Специализация на моделировании пластовых систем с акцентом на интеграцию с геологическими моделями (Roxar RMS). Поддерживает модель “Black Oil", Композиционные модели и различные термические процессы (так же). базовыми возможностями, такими как учет термодинамических условий и простых моделей блокировки потока

## Slide 7
План эксперимента
Валидация и отбор скважин с аномальными кривыми продуктивности
2) Подготовка секторных моделей для целевых скважин в симуляторе
3) Воспроизведение режима работы скважины в соответствии с ГДИ (rate-control) для скважины, вычисление расчётного забойного давления
4) Анализ результатов, выводы о применимости симулятора для скважин месторождения Х.

## Slide 8
Анализ исходных данных
Тип исследования происходит уменьшение диаметра устьевого штуцера, отработки скважины на режимах от 3 до 34 часов.
2) На основе данных ГДИ строится кривая продуктивности
3) Скважины с аномальным поведением кривой – кандидаты.

## Slide 9
Анализ исходных данных

## Slide 10
Анализ исходных данных

## Slide 11
Результаты численного моделирования в симуляторе

## Slide 12
Результаты численного моделирования в симуляторе

## Slide 13
Блок-схема алгоритма (ИКР)
Плюсы:
Падение продуктивности вследствие образования гидрата
Нет потребности реализовывать численную схему для тепломассопереноса
Недостатки:
Завершение расчетного шага без влияния выпадения гидрата, влияние на продуктивность на следующем шаге
Создание промежуточных моделей
Влияние порядка обхода блоков (перенос не кольматировавшегося гидрата в соседние блоки)
Нет учета падения минерализации связанной воды

## Slide 14
Модель аккумуляции гидрата коллектором
Делая допущение, что обратные фазовые переходы не происходят, можно записать что зависит от скорости образования газового гидрата. Введя скалярную величину как скорость образования гидрата:
При этом для газа и воды стехиометрический должен быть отрицательным, а для гидрата положительным, тогда:
Здесь - плотности фаз, - фильтрационные скорости, - скорость образования гидрата, - стехиометрические коэффициенты переноса массы (могут быть вычислены на основе уравнения состояния (например Пенга-Робинсона) или взяты экспериментальные).

## Slide 15
Законы сохранения энергии с учетом фазовых переходов
Учитывая, что рассматриваемый процесс образования гидратов в аномальных пластах зависит не только от давления, но и от температуры, необходимо также учитывать закон сохранения энергии:
Здесь — плотность и теплоёмкость матрицы, — теплоёмкости фаз, — эффективная теплопроводность пористой среды, — удельные энтальпии фаз, — удельная скрытая теплота образования гидрата.
Внутренняя энергия фаз в порах
Конвективный перенос тепла фазами при движении

## Slide 16
Начальные и граничные условия
Для численного решения уравнения сохранения энергии используем метод контрольных объёмов (finite volume method, FVM). Пространственная область разбивается на непересекающееся семейства контрольных объёмов
Условия решения краевой задачи:
Моделируемая область ограничивается радиусом контура питания в 1000 метров.
No-flow границы у контура питания с нулевым градиентом давления.
Не учитывается интерференция между скважинами.
Заданы поля пористости, проницаемости.
Задана начальное давление, температура.
Заданы PVT-свойства пластовых флюидов.
Известно начальное насыщение коллектора (Sw, Sg), гидратов нет.
Принимается допущение о несжимаемости флюидов и газового гидрата.
Принимаются однонаправленные фазовые переходы Sw + Sg = Sh,
обратный произвольный переход не рассматривается (нет диссоциации).
Сетка стационарная прямоугольная.
Известна кривая гидратообразования, состав газа и воды, наличие центров кристаллизации в виде
парафинов или иных примесей.

## Slide 17
Функционал программного комплекса
Cli-утилита для моделирования тепломассопереноса залежей с аномальными термобарическими условиями
Логирование шагов рассчета (SPDLOG)
Инициализация расчётной области из eclipse-форматов данных (OPM-parser)
Решение на прогноз ДУ с ЧП с учетом падения проницаемости от гидратообразования (backward Euler),
решение задачи вычислительной гидродинамики
Экспорт данных в HDF5/VTK форматах для анализа и сравнения результатов

## Slide 18
Архитектура программного комплекса
Диаграмма C1
.DATA – основной файл, содержит данные о свойствах флюидов и используемой модели, ссылки на вспомогательные,
может включать в себя разделение модели на регионы для кривых насыщения, границы контактов и др.
.INIT — начальные условия (давления, насыщенности PORO, PERMX, SWAT, SOIL и т.д.) для инициализации модели,
.GRDECL — описание геометрии сетки в формате GRDECL (COORD, ZCORN, ACTNUM),
.GRID — бинарный или текстовый файл сетки, определяет ячейки, связи, проницаемость
VTK – visualization toolkit (экспорт сеток, полей физических параметров для последующей визуализации) в ParaView и др.
HDF5 – хранение и представление многофакторных параметров данных симуляции, возможность экспорта и импорта,
разделяемое состояние для параллелизма обработки

## Slide 19
Результаты
Выполнен литературный обзор, подготовлена обзорная статья
Выполнено численное моделирование скважин месторождения Х на которых с помощью ГДИ выявлены аномальные падения продуктивности на высоко депрессионных режимах работы.
Выполнена первая итерация разработки физико-математической модели
Выполнено проектирование программного комплекса, в процессе выполнения реализация.
Разработан план численного эксперимента и верификации результатов.

## Slide 20
Публикации
“Проектирование интеграции для моделирования процессов выпадения гидратов в призабойной зоне скважин и оценки влияния на продуктивности”, сборник статей к конференции Высшей Школы нефти “Трудноизвлекаемые запасы нефти”, УДК 622.276, ББК 33.361, T72
“Разработка методики моделирования процессов выпадения гидратов в призабойной зоне скважин и оценке влияния на продуктивность”, Трудноизвлекаемые запасы нефти: материалы ежегодной международной конференции (г. Альметьевск, 24 сентября 2025 года) [Электронный ресурс] / под редакцией Дьяконова А.А. – Альметьевск: АГТУ ВШН, 2025. – 412 с.
В процессе подготовки:
Обзорная статья на выбор проблематики исследовательской работы : “Обзор прикладных задач и методов моделирования процессов тепломассопереноса в пласте при моделировании тепловых методов воздействия на пласт”
Статья “Физико-математическая модель тепломассопереноса в газовы пластах с учетом фазовых переходов в газовые гидраты”

## Slide 21
Интегральная форма для закона сохранения энергии

## Slide 22
Интегральная форма для закона сохранения массы

## Slide 23
Архитектура программного комплекса
Диаграмма C2

## Slide 24
Архитектура программного комплекса
Диаграмма C3